## Slide 1
四车道分离式变截面连续箱梁课程设计
本方案按 60+100+60 m 两幅独立纵向平面梁进行课程范围验算。
V0.12项目展示算例
1/23
60 + 100 + 60 m
左右分离两幅，每幅两车道、单箱单室
单幅宽 9.00 m｜总宽 19.00 m
课程设计状态：COURSE_SCOPE_COMPLETE｜具名验算 6/6 通过
BridgeGenerator V0.12｜计算书、DWG 与 PPT 同源生成
Notes: 数据来源：计算书封面、第1章；设计结果JSON
讲解重点：说明方案对象、课程范围和汇报结构。

## Slide 2
设计任务与计算边界
成果面向课程设计，结论仅覆盖纵向平面梁与列明的六项验算。
V0.12项目展示算例
2/23
表1-1 设计任务与边界
类别 | 本版内容
已计算 | 恒载、汽车荷载、组合包络、预应力、双主墩施工阶段、承载能力与正常使用
结构对象 | 左右分离两幅，每幅两车道、单箱单室；纵向平面梁模型
未列数值 | 横向板壳、空间扭转、局部锚固区、风、地震、下部结构与基础承载力
结果含义 | COURSE_SCOPE_COMPLETE：具名验算 6/6 通过
▍边界 范围外项目保留 OUT_OF_COURSE_SCOPE 标记，不补造工程复核数据。
Notes: 数据来源：计算书第1章、9.5节
讲解重点：先说明任务边界，再解释OUT_OF_COURSE_SCOPE不等同于计算失败。

## Slide 3
设计依据与计算模型
全桥作用效应采用变 EI 连续梁有限元，荷载、组合和验算使用同一份离散模型。
V0.12项目展示算例
3/23
表1-2 主要依据与模型参数
项目 | 采用值 | 来源
结构模型 | Euler-Bernoulli 变 EI 连续梁 | 程序计算模型
混凝土 | C50 | JTG 3362—2018
汽车荷载 | 公路-I级 | JTG D60—2015
结构重要性系数 | 1.10 | 基本组合
纵向网格 | 最大 0.50 m，并强制包含跨中及四分点 | 程序离散规则
▍一致性 截面多边形同时用于面积、惯性矩、自重和 DWG 轮廓。
Notes: 数据来源：计算书第1章，表1-1、表1-2
讲解重点：讲清模型自由度、材料、规范来源与重要性系数。

## Slide 4
跨径、桥宽与结构布置
自动边跨按主跨比例匹配；左右分离两幅，每幅两车道、单箱单室。
V0.12项目展示算例
4/23
A
P1
P2
A
60 m
100 m
60 m
▍布置 主跨 100 m；边跨比 0.600 / 0.600；总长 220.0 m。
▍横断面 单幅 9.00 m，幅数 2，两幅净距 1.00 m，总宽 19.00 m。左右幅镜像布置，计算结果为单幅代表值。
图2-1 连续梁总体布置示意（PowerPoint 原生可编辑）
Notes: 数据来源：计算书第1章、第2章；总体布置图
讲解重点：指出自动边跨逻辑和实际横断面布置。

## Slide 5
变截面箱梁几何设计
梁高与底板、腹板厚度沿纵向联动，截面包含顶板加腋和底板倒角。
V0.12项目展示算例
5/23
▍梁高 跨中 2.800 m；墩顶 5.800 m
▍变高 指数 1.80；参考跨径 100.0 m
▍顶板 300 mm；加腋 700×250 mm
▍底板 280～700 mm
▍倒角 600×300 mm
▍腹板 550～800 mm
图2-2 墩顶单箱单室截面示意（含顶板加腋与底板倒角）
Notes: 数据来源：计算书第2章；表2-1
讲解重点：说明跨中与墩顶的变高关系及倒角参数。

## Slide 6
截面特性与自重基础
截面面积和惯性矩随梁高变化，墩顶刚度显著高于跨中。
V0.12项目展示算例
6/23
表2-2 主要控制截面特性
截面 | x / m | 梁高 / m | 面积 / m² | 惯性矩 / m⁴
左边跨跨中 | 30.00 | 3.662 | 9.040 | 16.608
左主墩 | 60.00 | 5.800 | 14.535 | 62.130
主跨四分点 | 85.00 | 3.662 | 9.040 | 16.608
主跨跨中 | 110.00 | 2.800 | 7.197 | 7.660
右主墩 | 160.00 | 5.800 | 14.535 | 62.130
▍方法 外轮廓面积减去带倒角箱室面积，形心与惯性矩按多边形精确积分。
Notes: 数据来源：计算书第2章，表2-2
讲解重点：说明所有刚度、自重和应力均来自同一多边形积分。

## Slide 7
恒载组成与计算值
一期恒载由变截面自重形成，二期恒载按铺装、护栏及附属恒载叠加。
V0.12项目展示算例
7/23
Chart: 线荷载 / (kN·m⁻¹)
| pavement | barrier | other
线荷载 | 19.2 | 24 | 5
图3-1 单幅二期恒载组成
▍一期恒载 187.13～376.23 kN/m
▍铺装厚度 100 mm
▍混凝土重度 26.0 kN/m³
▍铺装重度 24.0 kN/m³
▍单幅总恒载 65730.1 kN
Notes: 数据来源：计算书第3章，表3-1、表3-2
讲解重点：区分一期和二期恒载并指出单位。

## Slide 8
恒载内力与支点反力
恒载总重与支反力满足力平衡，内力用于各组合的永久作用项。
V0.12项目展示算例
8/23
Chart: 纵向坐标 x / m
图3-2 单幅恒载弯矩
表5-7 单幅恒载反力
支点 | 一期 / kN | 二期 / kN | 合计 / kN
A0 | 2964.9 | 673.4 | 3638.3
P1 | 24598.2 | 4628.6 | 29226.7
P2 | 24598.2 | 4628.6 | 29226.7
A3 | 2964.9 | 673.4 | 3638.3
▍平衡误差 1.028e-05 kN
Notes: 数据来源：计算书第3章，表3-3、表3-4；第5章，表5-7
讲解重点：说明平衡误差和支点负弯矩特征。

## Slide 9
公路Ⅰ级汽车荷载模型
车道荷载含均布荷载、集中荷载和冲击系数，单幅最多同时布置2车道。
V0.12项目展示算例
9/23
表4-1 单幅汽车荷载参数
参数 | 采用值 | 说明
均布荷载 qk | 10.500 kN/m | 沿不利影响线区段布置
集中荷载 Pk | 360.000 kN | 按主跨跨径计算
基频 | 1.096 Hz | 按成桥模型估计
冲击系数 μ | 0.0500 | 仅标准及基本组合计入
全车道倍率 nξ | 2 × 1 = 2 | 其他横向工况按实际启用车道数取系数
横向计算 | single_box_resultant | 逐工况分别求包络
▍纵向布载 正、负影响线区段独立取最不利加载，集中荷载在影响线极值处移动。
Notes: 数据来源：计算书第4章，表4-1；JTG D60—2015
讲解重点：说明Pk随跨径取值、实际车道系数以及冲击系数。

## Slide 10
横向车道工况与影响线求解
每个横向车道工况单独求纵向效应，最大和最小结果再形成包络。
V0.12项目展示算例
10/23
表4-2 横向车道工况
工况 | 启用车道 | 车道中心 / m | 竖向倍率
内侧车道 | 1 | -1.75 | 1.200
外侧车道 | 2 | 1.75 | 1.200
内侧车道＋外侧车道 | 1、2 | -1.75、1.75 | 2.000
▍流程 单位荷载影响线 → 车道工况 → 纵向最不利布载 → 工况间包络。
▍用途 同一汽车包络同时进入弯矩、剪力、反力和位移组合。
Notes: 数据来源：计算书第4章，表4-2；表4-3
讲解重点：说明车道中心、横向倍率和包络过程。

## Slide 11
汽车荷载内力包络
汽车荷载弯矩和剪力的正负极值对应不同布载位置，必须分别保留。
V0.12项目展示算例
11/23
Chart: 纵向坐标 x / m
图4-1 单幅汽车荷载弯矩包络（未计冲击）
Notes: 数据来源：计算书第4章，表4-3
讲解重点：读取汽车弯矩与剪力控制值，强调极值不可直接相加。

## Slide 12
作用组合与系数
基本、标准、频遇和准永久组合分别服务于承载能力与正常使用验算。
V0.12项目展示算例
12/23
表5-1 作用组合
组合 | 永久作用 | 汽车作用 | 冲击 | 主要用途
承载能力极限状态基本组合的作用效应 | 1/1.2 | 1.4 | 计入 | 承载能力
正常使用极限状态标准组合 | 1 | 1 | 计入 | 正常使用
正常使用极限状态频遇组合 | 1 | 0.7 | 不计 | 正常使用
正常使用极限状态准永久组合 | 1 | 0.4 | 不计 | 正常使用
Mᵤ = γ₀·max{γG·MG + γQ·MQ}；标准、频遇与准永久组合按相应汽车作用系数分别计算。
Notes: 数据来源：计算书第5章，表5-1
讲解重点：逐项解释组合用途，避免把不同极限状态混用。

## Slide 13
基本组合内力包络
控制负弯矩位于主墩附近，控制正弯矩位于跨内，二者对应不同验算截面。
V0.12项目展示算例
13/23
Chart: 纵向坐标 x / m
图5-1 单幅基本组合弯矩包络
Notes: 数据来源：计算书第5章，图5-1；表5-4、表5-6
讲解重点：先读控制值，再说明正负弯矩与剪力包络的关系。

## Slide 14
控制截面与支反力
P1/P2 主墩负弯矩和剪力控制纵向验算，跨内正弯矩控制下缘受拉方向。
V0.12项目展示算例
14/23
表5-2 主要控制作用效应
控制量 | 数值 | 位置
基本组合负弯矩 | -401.307 MN·m | x=160.00 m
基本组合正弯矩 | 120.855 MN·m | x=110.00 m
基本组合控制剪力 | -22.934 MN | x=160.00 m
恒载反力合计 | 65730.127 kN | A、P1、P2、A
恒载平衡误差 | 1.028e-05 kN | 全桥
Notes: 数据来源：计算书第5章，表5-2、表5-7、表5-8
讲解重点：指出控制位置并区分反力包络极值。

## Slide 15
预应力材料与钢束初估
钢束数量按频遇组合需求取整并形成平滑包络，截面有效束数随纵向位置变化。
V0.12项目展示算例
15/23
表6-1 预应力材料及初估配束
项目 | 计算采用值
钢绞线 | Φ15.2；140.0 mm²/根；fpk=1860 MPa
弹性模量 / 张拉控制应力 | 195000 / 1395.00 MPa
每束根数 / 束数 / 总根数 | 19 / 22 / 418
总钢束面积 / 张拉力 | 58520 mm² / 81635.40 kN
最大有效力需求 | 67826.71 kN
▍取整 钢束以整束数量布置，并保持对称跨径下的纵向包络对称。
Notes: 数据来源：计算书第6章，表6-1
讲解重点：说明这是全桥纵向等效钢束组，不替代局部锚固构造。
端部配束来源：prestress.end_anchor_rule；模式=auto_kern（自动截面核心范围）。实际端部值：x=0.000 m：e=0.8662 m，核心范围[-0.6407, 0.8662] m；x=220.000 m：e=0.8662 m，核心范围[-0.6407, 0.8662] m。边界按实际端截面 -W_b/A ≤ e_end ≤ W_t/A 计算；应力验算限值保持原值，显式输入按真实结果判定，不替代局部锚固区设计。

## Slide 16
预应力损失与有效应力
摩阻、锚缩、弹性压缩、收缩徐变和松弛共同决定长期有效预应力。
V0.12项目展示算例
16/23
Chart: 纵向坐标 x / m
图6-1 单幅钢束应力沿程变化
▍摩阻 59.86 MPa
▍锚缩 23.40 MPa
▍弹性压缩 52.47 MPa
▍总损失 293.31 MPa
▍平均损失率 21.03%
▍长期有效力 8573～67834 kN
Notes: 数据来源：计算书第6章，表6-2、表6-3，图6-1
讲解重点：指出平均总损失率、长期有效力范围和应力曲线。

## Slide 17
双主墩对称悬臂施工模型
V0.12 分别计算 P1 与 P2 施工序列，并按每阶段绝对最不利结果确定控制主墩。
V0.12项目展示算例
17/23
表7-1 双主墩施工模型参数
项目 | 采用值
计算主墩 | P1、P2 分别计算
标准节段长度 | 5.00 m
每端挂篮等效荷载 | 800.00 kN
悬臂节段阶段数 | 10
附加阶段 | 合龙体系转换、成桥标准组合
控制规则 | 每阶段比较 P1/P2 上下缘应力绝对值
Mnet = MG,c − Pe；截面应力按根部实际截面特性计算。
Notes: 数据来源：计算书第7章，7.1节；表7-1
讲解重点：说明双主墩分别建模与逐阶段控制逻辑，说明双主墩逐阶段计算。

## Slide 18
施工阶段内力与截面应力
双主墩逐阶段比较后，短暂状况混凝土压应力验算判定为 PASS。
V0.12项目展示算例
18/23
Chart: 施工阶段序号
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
上缘 | 0.26465 | 0.16816 | 0.44079 | 0.47517 | 0.31137 | 0.63816 | 0.14914 | 0.17141 | 0.036935 | -0.27499 | 4.5692 | -1.0428
下缘 | 0.21708 | 0.79858 | 1.4917 | 2.4253 | 3.5589 | 4.6815 | 6.1433 | 7.5732 | 9.1613 | 10.9285 | 6.0402 | 10.4287
图7-1 双主墩逐阶段控制截面应力
▍控制主墩 P1
▍控制阶段 对称悬臂第10节段
▍最大应力绝对值 10.93 MPa
▍压应力限值 25.92 MPa
▍判定 PASS
Notes: 数据来源：计算书第7章，表7-1、表7-2，图7-1
讲解重点：说明控制主墩、控制阶段、最大应力和限值。

## Slide 19
普通钢筋与箍筋初配
普通钢筋从输入配筋率起步并按抗弯需求迭代，箍筋按抗剪需求取整配置。
V0.12项目展示算例
19/23
表8-2 普通钢筋与箍筋初配
部位 | 初配结果 | 计算说明
上缘纵筋 | 42Φ28；As=25862 mm² | 负弯矩方向
下缘纵筋 | 36Φ28；As=22167 mm² | 正弯矩方向
双腹板箍筋 | 4Φ16@80 | 按抗剪需求取整
钢筋等级 | HRB400 | fsd=330 MPa
▍假设 上、下缘纵筋沿全桥统一配置；实际工程仍需分区、构造和锚固设计。
Notes: 数据来源：计算书第8章，表8-1、表8-2
讲解重点：说明钢筋结果是课程设计初配并指出全桥统一配置假设。

## Slide 20
承载能力极限状态验算
正负弯矩抗弯判定 PASS，斜截面抗剪判定 PASS，控制结果见最大利用率。
V0.12项目展示算例
20/23
Chart: 利用率
| 正弯矩抗弯 | 负弯矩抗弯 | 斜截面抗剪 | 腹板尺寸上限
利用率 | 0.95607 | 0.96327 | 0.91641 | 0.70277
限值 | 1 | 1 | 1 | 1
图8-1 承载能力验算利用率
▍正弯矩 120.85 / 126.41 MN·m
▍负弯矩 30.00 / 31.14 MN·m
▍抗剪 22743.8 / 24818.3 kN
▍判定 PASS / PASS
Notes: 数据来源：计算书第8章，表8-3，图8-1
讲解重点：展示需求、承载力、利用率和判定。

## Slide 21
正常使用极限状态验算
抗裂 PASS，使用阶段压应力 PASS，活载挠度 PASS；各跨分别验算。
V0.12项目展示算例
21/23
表9-1～表9-3 正常使用验算摘要
验算项目 | 最大值 | 限值 | 判定
正截面边缘拉应力 | 1.246 MPa | 1.325 MPa | PASS
腹板主拉应力 | 1.213 MPa | 1.325 MPa | PASS
使用阶段压应力 | 11.191 MPa | 16.200 MPa | PASS
活载挠度控制 | 0.183 利用率 | 1.000 | PASS
施工阶段压应力 | 10.929 MPa | 25.920 MPa | PASS
▍位移 标准组合总位移已叠加长期有效预应力反拱。
Notes: 数据来源：计算书第9章，表9-1、表9-2、表9-3
讲解重点：说明最大拉应力、压应力、挠度和建议预拱度。

## Slide 22
验算汇总、追溯与敏感性
六项具名验算全部可追溯至输入、公式、中间值和结果，参数扰动另行复算。
V0.12项目展示算例
22/23
Chart: 相对基准变化 / %
| 基准参数 | 恒载增加5% | 汽车荷载增加5%
弯矩变化率 | 0 | 4.3282 | 0.6718
剪力变化率 | 0 | 4.2991 | 0.70094
图10-1 参数敏感性复算
▍具名验算 6/6 PASS
▍计算记录 18 条
▍追溯索引 29 条
▍外部成果 JSON + CSV + DOCX + PDF + DWG + PPTX
▍数据原则 图表、表格和结论均取自同一设计状态
Notes: 数据来源：计算书第9章表9-4；第10章表10-1、表10-2
讲解重点：讲清可追溯记录和恒载/汽车荷载敏感性。

## Slide 23
结论与局限
本方案完成课程范围内的纵向计算与出图，但不替代空间、局部和下部结构工程设计。
V0.12项目展示算例
23/23
▍方案 60+100+60 m 四车道分离式变截面连续箱梁，左右分离两幅，每幅两车道、单箱单室。
▍计算 恒载、汽车荷载、组合包络、预应力损失与主次效应、P1/P2 双主墩施工阶段、钢筋初配、承载能力和正常使用验算。
▍结果 六项具名验算 6/6 通过；课程状态为 COURSE_SCOPE_COMPLETE。
▍局限 横向板壳、空间扭转、锚固区局部实体、风、地震、下部结构及基础承载力属于课程范围外。
独立复核 CONSISTENT_WITHIN_SCOPE｜数值 PASS｜固定方案 PASS｜覆盖 PARTIAL
所有结论均可回溯至计算书表号、设计结果 JSON 与计算追溯 CSV。
Notes: 数据来源：计算书第9.4、9.5节及第10章
讲解重点：用三句话收束：做了什么、结论是什么、哪些内容不在本次范围。
独立复核来源：计算书第11章；复核报告JSON；run_id=462a08e191404847b556a59fbb743c9c。已覆盖项目一致；仅覆盖课程纵向模型。简化损失和静定悬臂不等同于全历史工程复核。